## Slide 1
INTERVIEW TECHNICAL PRESENTATION · TAIPEI, 2026
Multi-step Chiller Load Forecasting:
A Comparative Study of Gradient Boosting and Recurrent Neural Networks
Andrew
worldpeaceandrew@gmail.com
Abstract
我們在 ASHRAE Great Energy Predictor III 資料集上，比較 LightGBM 與 PyTorch LSTM 在 6 步時序預測 (h=1..6) 任務上的表現。實驗採用 walk-forward cross-validation，並以 forecast skill score 評估模型品質。結果顯示 LightGBM 在當前資料規模 (8.6k samples) 下顯著優於 LSTM。
1 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 2
§0
簡報大綱
Outline
§1
研究動機與問題定義
Motivation & Problem Statement
§2
資料集與前處理
Dataset and Preprocessing
§3
特徵工程
Feature Engineering
§4
方法 — LightGBM
Methodology — Gradient Boosting
§5
方法 — LSTM
Methodology — Recurrent Network
§6
實驗設計
Experimental Setup
§7
結果與分析
Results and Analysis
§8
討論與限制
Discussion and Limitations
§9
結論與未來工作
Conclusion and Future Work
2 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 3
§1
研究動機與問題定義
Motivation & Problem Statement
1.1 動機 — Motivation
建築能耗預測是智慧建築 (smart building) 與最佳化控制 (optimal control) 的核心。冰水機系統佔商業建築總電力消耗的 40–60% [1]，準確的負載預測可支援預測式控制 (MPC)、需量反應 (DR)、與設備維護排程。
1.2 問題定義 — Problem Formulation
給定 t 時刻的歷史觀察 X₁:ₜ ∈ ℝᵀˣᵈ，目標是學習映射 f : ℝᵀˣᵈ → ℝᴴ，輸出未來 H 步預測：
ŷₜ₊₁ , ŷₜ₊₂ , … , ŷₜ₊ₕ = f(X₁:ₜ ; θ) H = 6, T = 48
最小化平均期望損失：
ℒ(θ) = (1/H) Σᵢ₌₁..ₕ 𝔼[ (yₜ₊ᵢ − ŷₜ₊ᵢ)² ]
其中 yₜ 為時刻 t 的冰水負載 (chilled-water meter reading, kWh)。
3 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 4
§2
資料集與前處理
Dataset and Preprocessing
2.1 資料來源
ASHRAE Great Energy Predictor III (Kaggle, 2019) [2]，涵蓋全美 16 個 site、1,448 棟建築之 24 個月逐時感測資料。本研究篩選 meter_type = 1 (chilled water)，得 498 棟建築、4.18M 筆記錄。
2.2 資料規模 (filtered)
項目
數值
Rows (hourly)
4,182,440
Buildings
498
Sites (climate zones)
10
Date range
2016-01-01 ~ 2016-12-31
Time resolution
1 hour
Target variable
meter_reading (kWh)
2.3 前處理流程
(i)
Weather imputation
forward-fill → linear interpolation
(ii)
Anomaly detection
per-building 3·IQR rule on meter
(iii)
Long zero runs
flag ≥48h zero sequences
(iv)
Target interpolation
linear within building groups
[1] Pérez-Lombard et al., 2008. [2] Miller et al., ASHRAE Trans., 2020.
4 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 5
§3
特徵工程
Feature Engineering
總共 46 個特徵，分五類。每類具有明確物理或時序假設。
類別 / Category
Dim
代表特徵
Hypothesis / 物理意義
Temporal
10
hour, dow, month, sin/cos(hour)
日/週/年週期性 — 對應人類使用模式
Weather
4
T_air, T_dew, CDH, T·RH
外氣熱負荷直接驅動冷需求
Lag
4
y_{t−1}, y_{t−24}, y_{t−168}
時序自相關 — 短期慣性 + 週期
Rolling
6
μ, σ, max over 6h / 24h windows
局部平滑統計 — 雜訊抑制
Building
22
log(area), age, primary_use OH
跨建築泛化所需之上下文
Example
CDH(t) = max(0, T_air(t) − 18°C) ⇒ 閾值切除非冷卻需求區間，使特徵與目標關係更線性。
5 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 6
§4
方法 — LightGBM
Methodology — Gradient Boosting
4.1 模型形式
採用 Direct multi-output 策略：對每個預測步 h ∈ {1,…,6}，訓練獨立的 LightGBM regressor fʰ。每個 fʰ 為一組 boosted decision trees 之加法形式：
fʰ(x) = Σₖ₌₁..ₖ ηₖ · gₖ(x; Φₖ) x ∈ ℝ⁴⁶, gₖ : decision tree
4.2 超參數
Hyperparameter
Value
n_estimators (K)
300
learning_rate (η)
0.05
num_leaves
31
max_depth
−1 (no limit)
objective
regression (L2)
early_stopping_rounds
50
4.3 選擇理由
•
Tabular features 的 SOTA — 廣泛 dominate Kaggle 競賽
•
原生支援 NaN，省去缺值處理 pipeline
•
Tree-based → 對 monotonic feature 有 inductive bias
•
Training cost O(n·d·log n)，CPU 上可訓練
6 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 7
§5
方法 — LSTM
Methodology — Recurrent Network
5.1 網路架構 — Sequence-to-Multi
Input
(48, 46)
LSTM
(h=64)
LSTM
(h=64)
Dense
(64 → 6)
Output
ŷ ∈ ℝ⁶
Recurrence: hₜ , cₜ = LSTM(xₜ , hₜ₋₁ , cₜ₋₁) | Output: ŷ = W · h₄₈ + b
5.2 訓練設定
Optimizer
Adam (β₁=0.9, β₂=0.999)
Learning rate
1 × 10⁻³
Batch size
64
Loss
Mean Squared Error
Max epochs
50
Early stopping
patience = 5 on val loss
Sequence length
T = 48 hours
Forecast horizon
H = 6 steps
7 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 8
§6
實驗設計
Experimental Setup
6.1 Walk-forward Cross-validation
時序資料禁用 random k-fold (會洩漏未來資訊)。本研究採用 expanding-window walk-forward (k=3)，每 fold 訓練窗口擴張、驗證窗口前推。
Fold 1
Fold 2
Fold 3
train
validation
6.2 評估指標
Metric
Formula
說明
RMSE
√[ (1/N) Σ (y − ŷ)² ]
與目標同單位 (kWh)，懲罰大誤差
MAE
(1/N) Σ |y − ŷ|
穩健於離群值，可解釋
Skill Score
1 − RMSE_model / RMSE_baseline
對比『預測平均』的相對改進 [3]
8 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 9
§7.1
結果 — 主要指標
Results — Main Quantitative Metrics
Test target: Building 171 (data-richest in cooling subset), N = 8,616 hours after preprocessing.
Model
Avg RMSE↓
Avg MAE↓
Skill Score↑
Wall-clock /fold
Naive (mean)
137.25
—
0.000
—
LSTM
89.91
73.30
0.345
~5 min
LightGBM
40.02
27.03
0.708
~30 sec
LightGBM 在所有指標 dominate LSTM。Skill score 0.708 表示比『預測平均』改進 70.8%。
Key finding
在當前資料規模 (~8.6k samples, 單一建築)，LightGBM 的歸納偏差 (decision trees) 比 LSTM 更適合此問題。此結果與 ASHRAE Kaggle 競賽前段班的觀察一致 [2] — tree-based methods dominate tabular time-series.
9 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 10
§7.2
結果 — 逐步驟誤差
Results — Per-step Error Analysis
檢視 RMSE 隨預測步驟 h 的退化情況，可揭示模型在「短期 vs 長期」預測的相對優勢。
Chart: Forecast horizon (h)
| h=1 | h=2 | h=3 | h=4 | h=5 | h=6
LightGBM | 32 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49
LSTM | 78 | 84 | 88 | 92 | 95 | 102
Observations
›
LightGBM 在所有 h ∈ [1,6] 皆顯著優於 LSTM。
›
兩模型誤差隨 h 線性增加，符合 multi-step 預測理論預期。
›
LightGBM 退化斜率 (~3.4/step) 小於 LSTM (~4.8/step) — 長期預測仍佔優。
›
Δ(LightGBM, LSTM) ≈ 50 kWh 為常數差距，暗示兩者錯誤源於不同機制。
註：以上為示意趨勢圖。完整 per-fold 詳細數據紀錄於 MLflow tracking server。
10 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 11
§7.3
Forecast Skill Score 分析
Forecast Skill Decomposition
採用 Murphy (1988) [3] 提出的 skill score：以「climatological mean」為 reference forecast，衡量模型相對於零假設的改進。
SS = 1 − RMSE_model / RMSE_ref , RMSE_ref = σ(y) = 137.25 kWh
SS = 1 表示完美預測；SS = 0 等同預測平均；SS < 0 表現比 baseline 差。
Chart: Skill Score (higher is better, range 0–1)
| Naive (ref) | LSTM | LightGBM | Perfect (ceiling)
Skill Score | 0 | 0.345 | 0.708 | 1
Interpretation
LightGBM 將 RMSE 從 137 (naive) 降至 40，相當於解釋了目標方差的 70.8%。LSTM 僅解釋 34.5%。
[3] Murphy A.H., "Skill scores based on the mean square error", Mon. Weather Rev., 1988.
11 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 12
§8
討論與限制
Discussion and Limitations
8.1
為何 LSTM 不敵 LightGBM？
深度模型在 small-sample regime (N ~ 10⁴) 易過擬合且難訓練。同時，46 維手工特徵已包含時序相關性 (lag, rolling)，使 sequence model 的優勢被「攤平」。文獻 [4] 顯示，DL 需 ~10⁵–10⁶ samples 才能持續贏 GBM。
8.2
Walk-forward CV 的限制
Expanding-window 在第 1 fold 訓練樣本最少，可能低估該 fold 的真實性能。未來工作可加入 sliding-window 變體，或採用 blocked time-series CV [5]。
8.3
單一建築訓練 vs 跨建築訓練
本研究 demo 僅用 Building 171 訓練。若以 multi-task / building-id embedding 在 498 棟同時訓練，預期 LSTM 因 data scale 提升而縮小差距。
8.4
Climate-zone generalization
資料來自美國 16 個 site。應用至台灣需 fine-tune 或 domain adaptation — 副熱帶氣候之熱濕耦合模式可能差異顯著。
[4] Grinsztajn et al., "Why do tree-based models still outperform DL on tabular data?", NeurIPS 2022. [5] Bergmeir & Benítez, 2012.
12 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 13
§9.1
未來工作
Future Work
Modeling
›
Transformer-based forecasters (Informer, PatchTST)
›
Probabilistic forecasting (DeepAR, GPR)
›
Physics-informed networks (融入冰水機 thermodynamics)
Training scale
›
Multi-building joint training with building embedding
›
Foundation model pre-training on ASHRAE → fine-tune
›
Online learning with concept drift detection
Evaluation
›
Downstream MPC-aware loss (cost-weighted MSE)
›
Calibration metrics (CRPS, pinball loss)
›
A/B testing infrastructure for production
Deployment
›
Model monitoring (data drift, prediction drift)
›
Active learning loop for site onboarding
›
Edge inference for low-latency control
13 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 14
§9.2
結論
Conclusion
Summary of Contributions
1
在 ASHRAE GEPIII chilled-water 子集上，建立端到端 multi-step (H=6) 預測 pipeline，包含 preprocessing、特徵工程、模型訓練與評估。
2
比較 LightGBM 與 LSTM 兩種主流方法。LightGBM 取得 RMSE 40.02 / Skill 0.708；LSTM 取得 RMSE 89.91 / Skill 0.345。
3
用 forecast skill score 將模型誤差量化為相對 baseline 的改進，提供模型品質的可詮釋指標。
4
驗證在 small-sample tabular time-series regime，gradient boosting 為更合適的 inductive bias — 與 NeurIPS 2022 文獻 [4] 一致。
Code & MLflow experiments available upon request.
14 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting

## Slide 15
§
參考文獻 & Q&A
References & Discussion
References
[1] L. Pérez-Lombard, J. Ortiz, C. Pout. "A review on buildings energy consumption information." Energy and Buildings, 40(3), 394–398, 2008.
[2] C. Miller, P. Arjunan, A. Kathirgamanathan, et al. "The ASHRAE Great Energy Predictor III competition: Overview and results." ASHRAE Transactions, 2020.
[3] A. H. Murphy. "Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient." Monthly Weather Review, 116(12), 2417–2424, 1988.
[4] L. Grinsztajn, E. Oyallon, G. Varoquaux. "Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data?" NeurIPS 2022.
[5] C. Bergmeir, J. M. Benítez. "On the use of cross-validation for time series predictor evaluation." Information Sciences, 191, 192–213, 2012.
Thank you for your attention. Questions & Discussion welcomed.
15 / 15
Multi-step Chiller Load Forecasting